| CoOLeR. CONECTAR OSCILOSCOPIO CONSULTA: ¿Como puedo conectar un osciloscopio que funciona alimentado por la línea de 220V para medir las tensiones en un monitor que tiene el chassis "vivo"? No se como aislarlo para que la masa del osciloscopio no haga "corto" con el chassis vivo. ¿Usando un transformador, o un capacitor, tal vez?. ¿Pero cómo? COOLER el osciloscopio lo conectas directamente a 220V y el monitor que tenes bajo prueba lo conectas a un transformador aislador de 220V / 500W (es un transformador con 220V en el primario y secundario también) el primario de este transformador lo conectas en serie con una lámpara de 220V/200W a la línea, de esta manera puedes unir las dos masas del monitor "fría y caliente" sin ningún riesgo (""ya que queda todo flotando "en el aire"), incluso puedes trabajar descalzo si quieres (suena peligroso pero es así) porque quedas aislado eléctricamente de la tierra. La lámpara es para evitar que ante un cortocircuito salten los fusibles de tu casa, una recomendación : cuando conectes la lámpara desconecta siempre el desmagnetizador del tubo ya que puede joder durante el encendido del monitor haciendo que la lámpara se encienda demasiado y que la caída de tensión sobre la misma te apague el monitor antes de que se termine de encender. Para poder reparar correctamente esos problemas "chotos", (transistores que vuelan en el encendido y en general toda clase de cosas raras que suceden durante el encendido y que son muy difíciles de medir por la velocidad con la que ocurren, te recomiendo que compres un VARIAC $250 y te armes un banco de pruebas ($130 Aprox) que consiste en resistencias de 1K X 50W conectadas con llaves de luz comunes que se van conectando en paralelo para lograr variaciones de resistencia entre 200 ohms y 1.1K y así probar por ejemplo las fuentes de monitores con variaciones de carga (para ver si regula bien). El circuito de esto creo que esta en la pagina de A.P.A.E. www.apae.org.ar, es donde yo hago los cursos de reparación de tvs y monitores desde hace 6 meses y aprendí la forma de trabajar en un par de clases. El variac es un potenciómetro de alambre de unos 200W mas o menos y sirve para darle tensión a cualquier circuito lentamente (evitando que se quemen) a partir de 0V y hasta 310V, sea continua o alterna. Espero que les sirva este comentario. Saludos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMO ANALIZAR LA ETAPA HORIZONTAL - I²C bus - CONTRASTE EN AMPLIFICADOR DE VIDEO - PRUEBA DE LOS CÁTODOS DEL TRC - PRUEBA Y REACTIVACIÓN DEL TRC CONSULTA la fuente entrega todas las tensiones pero el tubo no prende, al flyback le llega la tensión +B a través de un fet, que hace las veces de llave (creo), la cuestión es que el fet funciona, pero no le llega el pulso que habilita el paso de +B al FB COOLER si al flyback le llega tensión deberías tener en la pantalla una imagen estable pero con poco ancho, antes de complicarte la vida buscando el problema en el fet, fijate que funcione bien la etapa horizontal, ya que si esta ultima falla el fet no recibirá nunca la onda cuadrada en su compuerta para poder trabajar correctamente. ¿Mediste si no estaba en corto el transistor de salida horizontal? si el transistor esta bien, entonces con el transistor fuera del circuito fijate con osciloscopio sobre la pista que iría conectada a la base si tenes una onda cuadrada, si la onda no esta, el problema se encuentra mas atrás, deberás revisar entonces la tensión que alimenta al transformador driver (el que esta entre base y emisor del trans. de salida horizontal) generalmente 12V o mas, si esta tensión está quiere decir que el integrado que la genera (el jungla) no funciona o no esta alimentado correctamente con los 12V, en ese caso revisa algún regulador de 12V que alimente al jungla y si esa tensión esta presente ya la cosa se complica bastante porque tenes que ver si anda la comunicación entre el jungla y el micro (I²C bus) para medirla tenes que buscar la memoria (generalmente una 24LC02 o 04) y medir en sus patas de SDA y SCL y tiene que haber una onda cuadrada de amplitud 5V en ambos terminales, esto con el monitor conectado a la pc. Durante esta comunicación el micro inicializa todos los perisféricos que tiene alrededor (integrado de color, generalmente TLS1233 y jungla del tipo TDA4854 o parecidos) la señal SDA puede desaparecer esporádicamente pero el SCL (clock) debe estar presente siempre, si falta alguna de ellas o la señal tiene poca amplitud, se debe a que alguno de estos perisféricos tiene un corto interno en alguna de sus patas (ocurre generalmente cuando se pincha el flyback en los monitores philips, por nombrar un caso típico) . Me fui por las ramas no? no importa creo que la explicación igual sirve. ahh me olvidaba !! tenes imagen si subis UG2 ?? (screen) porque si te aparece una pantalla blanca el problema puede estar en el integrado de color (del tipo lm1203 o tls 1233) o que la pata de contraste del integrado tenga una tensión menor que 3V, una ves que ubicas la pata de contraste fijate si varia desde 3V (contraste mínimo) hasta 11V (contraste maximo) moviendo el control de contraste en el panel frontal del monitor, esto es para el caso del LM1203, en el tls 1233 no me acuerdo como funciona esta parte. Si todo esto no funciona revisa bien el cable, una prueba rápida que podes hacer es medir resistencia sobre el macho DB-15 entre las patas 1 y masa, 2 y masa, 3 y masa, te tiene que dar 75 ohms con el monitor apagado obvio. También puede ocurrir que no estén alimentados con aprox. 80V los cátodos del tubo, para probar una posible falla del mismo podes hacer lo siguiente: Chupale las 3 patas de los catodos de color en el zocalo del tubo, colocá entre cada cátodo y masa 1 resistencia de 150Kohm x 1/2 W de a una por vez, y a medida que vas tocando cada cátodo con la resistencia se tiene que iluminar toda la pantalla con el color respectivo del mismo, y en cada cátodo tenes que medir la tensión que cae sobre la resistencia, lo normal son 60V para un tubo en buen estado ,si mide alrededor de 40V esta medio choto, y si es menor a 40 hay 2 caminos, uno es cambiar el tubo y el otro hacerle un reactivado. Como se hace el reactivado? muy sencillo: sacas el zócalo del tubo y sobre los terminales del filamento le aplicas 8V con una fuente externa (en el tubo obvio) con una lámpara de 15W 220V (podes usar una de las que vienen en las heladeras) la colocas en serie entre los 220V y cada cátodo del tubo (de a uno por vez, el otro terminal de los 220V lo conectas en la grilla 1 del tubo, de esta manera vas a ver como la lámpara empieza a destellar y dentro del tubo se producen unas chispitas apenas perceptibles, hasta que la lámpara queda encendida totalmente, en ese momento hay que sacar la tensión del filamento, esperar que se apague totalmente y volver a conectarlo, la lámpara volverá a encender y hay que repetir este ciclo hasta que el encendido de la lámpara sea lineal o sea suave, como si le diéramos tensión de a poco, repetir esto con cada cátodo (puede llevar varios minutos dependiendo de la suciedad interna que tenga el tubo en cada cátodo). Si al sacar la tensión de filamento la lámpara no se apaga indica que ese cátodo esta en corto por lo tanto no se puede reactivar, la única solución es cambiar el tubo. Si en cambio la lámpara no enciende es porque el cátodo esta muy bajo (no emite electrones) y el nivel de blanco no se podrá alcanzar jamás, en ese caso también hay que tirar el tubo a la basura. Con este método generalmente salvo el 70% de los tubos que llegan a mi taller. Después de este proceso cuando conectas todo no te asustes si saltan algunas chispas en el chispero del zócalo, es normal que ocurra, si hay imagen dejalo funcionar un rato antes de ajustar los potenciómetros de color. Este proceso tiene un riesgo bastante alto así como el beneficio también lo tiene si queda bien, (salvas el tubo que es lo mas caro del monitor), por eso antes de hacer todo este trabajito hay que probar con otro tubo que funcione bien para sacarse la duda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMO TRABAJAR CON EL OSCILOSCOPIO PARA VER LA FORMA DE ONDA EN EL TR HORIZONTAL CONSULTA: se queman los TR horizontal. Si bien con la serie en los intentos de arranque se escucha la alta, cuando lo conecto a 220V se quema al instante. De la espira del flyback que realimenta el primario de la fuente , creo haberla conectado bien pero tengo dudas. COOLER: por la espira de sincronizacion (la que va del flyback a la fuente) no te hagas problema, lo unico que puede ocurrir es que se vea en pantalla unas lineas horizontales molestas que van bajando muy lentamente, pero la tension no varia mas que un par de volts al tener la espira desconectada o con la polaridad invertida. Con respecto al flyback, la unica manera que tenes de "VER" que esta pasando es darle tension de a poco (desde 0V hasta 30V aprox.) y observar con osciloscopio que pasa en el colector del transistor de salida horizontal, otra no te queda, sino es como navegar a ciegas en la tormenta....... El tr horizontal se quema por 2 razones: 1.- puede ser que esté mal excitado en su base ,la corriente que recibe lo hace saturar a medias y comienza a trabajr en una zona lineal en lugar de trabajar como llave, produciendo mucho calor. 2.- que tenga mucha carga en su colector, algun capacitor fuera de valor, el yugo con inductancia muy baja o alguna espira en corto del mismo, en ese caso la forma de onda aparece de la siguiente manera: cuidado, esto se puede confundir con un corto en el flyback, recordemos que el flyback es, al igual que el yugo , una carga inductiva para el transistor horizontal. Un corto en el yugo se puede diferenciar de un corto en el flyback simplemente mirando el tiempo que existe entre el pico mas alto y la deformacion mas baja de la figura, si la deformacion mas baja estuviera pegada y a continuacion de la mas alta ,estamos en presencia casi en un 100% de exactitud de un flyback con un corto en el bobinado primario o +B. En caso de que no puedas utilizar osciloscopio te recomiendo probar con otro yugo antes de seguir quemando transistores, si con otro yugo funciona pero se calienta el transistor podes modificar la resistencia que tiene entre la base y el transformador driver, generalmente de 0.47 OHMS bajandola hasta un cortocircuito si es necesario, esto lo podes hacer solo si cambias el yugo y tenes problemas de temperatura, es riesgoso hacer un corto ya que podes pasarte de corriente en la base y hacer volar el transistor, hasta ahora a mi no me paso nunca por suerte, es una solucion que no me gusta adoptar pero a veces no queda otra. La tension tenes que aplicarla sobre el bobinado primario del flyback con la pata 2 del mismo desoldada, empezar desde 0V e ir subiendo hasta poder ver alguna de las formas que describi anteriormente, no te pases nunca de la mitad de la tension ya que pones en peligro otra vez al pobre transistor. El consumo normal de la etapa horizontal esta entre 150 y 350ma de CC. No dejes de revisar que pasa con las tensiones de la fuente en el momento del arranque, ya que puede ocurrir que suban temporalmente a un valor muy alto las tensiones y se queme el TR. REPREGUNTA: CoOLeR, me interesa tu explicacion pero no me queda claro, vos cargas la fuente con una R y alimentas con continua al Flyback?. Como haces para medir con el osciloscopio en colector de Tr horizontal si hacer bolsa las puntas del osciloscopio?, tenes alguna sonda de alta tension?, Gracias por la explicacion. COOLER: exacto cargas la fuente con una resistencia de 500 0 600 ohms o la podes dejar al aire si queres no pasa nada y al flyback le aplicas continua desde 0V . Para medir los 1000V del colector conecto el osciloscopio directamente (el mio soporta 2KV) ,porque tiene una escala de 20V/Div ,si el tuyo no llega a ese valor podes armar una punta para medir alta tension en www.comunidadelectronicos.com igualmente la mayoria de los osciloscopios llegan hasta 400V y las pruebas que te digo yo las podes hacer tranquilamente sin usar ninguna punta, ya que si usas la regla de 3 simple podes saber el valor de la tension que vas a tener en el colector aplicando X cantidad de continua al flyback, ejemplo: si con 90V nominales (tension normal) el pulso horizontal debe ser de aprox 1000V al aplicarle 35V (haciendo regla de 3 simple) te da 388V en el colector, si esta relacion se cumple es porque la etapa funciona bien, si no se cumple lo mas probable es que haya un componente defectuoso.Este valor 388V lo podes medir tranquilamente sin usar ninguna punta y sin ningun riesgo de quemar nada, la respuesta de la etapa horizontal es la misma tanto para la mitad de la tension como para la nominal. EJ: con 90V------------1000V con 35V------------X 35x1000/90=388 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UTILIZANDO EL MÉTODO CONSULTA: El problema que tienen es que queman el transistor de Salida Horizontal (BUH517) instantáneamente al encenderlos. Utilicé el método del genial COOLER, alimenté el flyback con 30 V. y me fijé con el osciloscopio la forma de onda en el colector y me da como que hay algo mal en el circuito. Cambié el flyback y el yugo, y lo mismo. Probé con otro transistor de salida horizontal, cambié los diodos moduladores, revisé todos los capacitores y resistencias asociados al circuito de salida, verifiqué todos los electrolíticos, verifiqué los componentes del circuito driver desde que sale de la jungla (UPC1883ct) y no encontré nada fuera de su lugar. Estoy totalmente desconcertado. COOLER: aparentemente por el primer oscilograma del circuito que mandas adjunto tenes algo muy cercano al flyback que esta en corto o tiene fugas, puede ser alguna bobina o capacitor que al medirlo fuera del circuito marca bien, pero puede ocurrir que al hacerlo trabajar con la frecuencia horizontal comience a fallar. las formas de onda que mandas son con el flyback original o con el nuevo ?? fijate que el tiempo del pulso positivo del primer oscilograma que mandas (el del colector) esté en 4 microsegundos, si es menor hay alguna bobina en corto (incluyendo el yugo) si es mayor hay alguna bobina cortada o algun capacitor con fugas que se le haya aumentado el valor (es raro pero puede suceder) fijate tambien que pasa si alimentas el circuito con mas de 30V a ver si sigue la misma forma de onda o mejora, ya que a veces puede pasar que por alimentarlo con baja tension deforma la onda llevando a confusiones. Revisá tambien que la alimentacion del flyback no suba de golpe en el momento del encendido. para probar el goldstar tenes que conectarle una fuente de continua al flyback y alimentarlo desde 0V hasta obtener 400Vpp sobre el colector del transistor horizontal y "ver" con un osciloscopio como está la forma de onda en el colector del mismo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UN CASO DIFERENTE (COMPAQ MV500) COOLER: estuve volviendome loco con este monitor compaq que me llego con el 3842 en corto, luego de reparar la fuente me pongo a probar la etapa horizontal, aplicando el metodo que explique hace un tiempo (desconectar pata 2 del flyback y ponerle una tension continua, subirla de a poco para ver que pasa con la forma de onda en colector del tr horizontal), pero esta vez fue diferente, subo la tension de a poco y me encuentro con una onda amortiguada, desconecto el yugo y la amortiguacion desaparece, BUENO me dije, debe ser el yugo con alguna espira en corto, le conecto otro yugo y la amortiguacion vuelve a aparecer, entonces, si no es el yugo debe ser el flyback, le conecto otro flyback en buen estado externamente y desconecto el que está en la plaqueta (desconecto solamente el bobinado primario, patas 1 y 2) al encender aparece nuevamente la onda amortiguada, esto se puso jodido, si el flyback no es y el yugo tampoco debe ser alguna otra bobina la que esta jodiendo. Empiezo a desconectar las bobinas correctoras de linealidad y a reemplazarlas por otras parecidas y nada, saco capacitores y nada, desconecto la etapa horizontal casi completa (quedó solamente el tr horizontal flyback, yugo y capacitor de 5,6nF/1600V y la amortiguacion SEGUÍA !!!!! NO PUEDE SER !!!! el tr era nuevo, el flyback estaba bien y el yugo tambien, entonces cual era el problema ??? eso lo veremos en el proximo capítulo de ........... es una joda che.... el problema estaba en la alimentacion, la etapa horizontal de este monitor de 15 pulgadas se alimenta con una ONDA CUADRADA (No con una continua), la onda cuadrada que normalmente en la mayoria de los monitores sale filtrada por un capacitor de 100uF/160V aca no tiene ningun filtro, entonces a la pata 2 del flyback le llega una onda cuadrada como de 150Vpp de amplitud, asi que mucho cuidado cuando van a hacer una reparacion de estas ya que si el fet de la segunda fuente PWM (el IRF630) llega a fallar puede hacer las fallas mas insolitas y volvernos locos buscando donde esta el problema y en realidad no lo hay........es solamente el fet. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIFERENCIAS ENTRE TRANSISTORES DE SALIDA HORIZONTAL CONSULTA: tengo una duda sobre que significa la terminación de algunos transistores, como por ejemplo en el caso del BU2520 con las terminaciones: BU2520, BU2520AF, BU2520DF, BU2520DX. Que significan estas terminaciones. Ya que los precios entre uno y otro son muy diferentes, y si los podemos utilizar uno por otro.Y cual seria el mejor reemplazo para este. COOLER la terminacion AF significa A sin diodo y F resitencia interna entre B-E (75 ohms aprox) la terminacion DF es con diodo y resistencia interna B-E la terminacion DX es con diodo y sin resitencia interna. y si no tiene terminacion no tiene ni resitencia ni diodo. el diodo tiene su catodo conectado en el colector y el anodo en el emisor y sirve para recortar el semiciclo negativo del pulso horizontal, por eso al colocar un transistor que no tiene diodo en un circuito que deberia llevarlo ,al encenderlo vuela instantaneamente por sobre corriente y tension. El transistor que ponemos depende de si en la plaqueta estan puestos el diodo y la resistencia o no. Si la resistencia y el diodo estan colocados hay que poner un 2520 sin terminacion. si en la plaqueta no hay diodo pero hay resistencia (generalmente 22ohm) hay que poner un DX. y si no hay ni diodo ni resistencia hay que colocar un DF. lo mismo es valido para toda la linea BU. La gran mayoria de los monitores traen diodo externo por lo que no hace falta colocar un BU con diodo, es asi por una cuestion de disipacion de potencia, el transistor trabaja como llave en el semiciclo positivo y el diodo como recortador en el semiciclo negativo, de esta manera se divide la disipacion casi a la mitad en cada componente trabajando mas frios al colocarlos separados SI colocasemos un transistor que tiene resistencia interna en donde no hace falta lo que ocurre es que no puede saturar bien y comienza a calentar pudiendo llegar a la destruccion del transistor por no poder trabajar correctamente como llave.Ocurre que la base no recibe la suficiente corriente para excitar la juntura B-E porque hay una resistencia externa (22ohm) que esta derivando corriente a masa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMO REACTIVAR TRCs CONSULTA: Hola, compañeros en consultas anteriores alguno de ustedes explico la manera de reactivar un cinescopio proporcionandole un voltaje, ya que en el taller tenemos algunos cinescopios bajos y quisieramos aprender a reactivarlos ya que siempre se a hecho la labor de reemplazarlos y quisieramos ahorrarle algunas monedas al cliente ya que algunos ya no pagan la reparacion por ser el cinescopio muy caro y hacer nuestro trabajo mas rapido ya que en algunas ocasiones no se encuentra el cinescopio adecuado , las preguntas son: a) Como identifico los filamentos del cinescopio, fisicamente. b) Que tipo de voltaje hay que aplicar y cuantos volts. c) Cuanto tiempo debe aplicarse este metodo. d) Se pude aplicar a cinescopios de vieja y nueva generacion a 15" unicamente. Si alguno de ustedes a ensamblado algun reactivador economico y que funcione, algunas sugerencias al respecto. COOLER: para identificar los terminales del filamento, tenes que medir con el tester en la escala mas baja de resistencia e ir probando hasta encontrar 2 terminales del tubo que tengan entre 5 y 20ohms ,esos van aser los del filamento. Hay que aplicar corriente alterna 220V 0 110 volts depende de tu pais, con una lampara en serie de 15watts entre cada catodo del tubo, los catodos los podes encontrar probando al azar hasta que la lampara empieze a destellar, no hay peligro de quemar nada. El tiempo que le apliques tension a cada catodo va a depender de lo "sucio" que esté, el momento de abandonar un catodo y pasar al siguiente ocurre cuando la lámpara se enciende y se apaga (conectando y desconectando el catodo manualmente por supuesto) de manera lineal, como si estuviesemos desconectando una estufa electrica. Se puede aplicar a cualquier cinescopio de cualquier tamaño, ya sea cuello fino o grueso. REPREGUNTA: donde Ud. dice: con una lampara en serie de 15watts entre cada catodo del tubo Un polo del 220 va en serie a un catodo por ves .....y el otro polo del 220..¿a donde ? COOLER: el otro polo va a la lampara obviamente, tiene que quedar todo en serie, la lampara y cada uno de los catodos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROBLEMAS CON CHILLIDO EN LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN el syncmaster3 tiene un problema en un capacitor que va colocado en serie con una resistencia y a su vez todo esto en paralelo con el diodo rectificador del +B a la salida del chopper, si ese capacitor o resistencia se joden se produce el chillido. Ese ruido que escuchas son golpes de corriente que se producen en el diodo del +B a la salida del chopper porque no se amortigua la corriente inversa que se produce en el mismo cuando no conduce el diodo. El valor de ese filtro por lo general esta entre 100pF y no mas de 1nF, es una corriente muy pequeña la que maneja pero suficiente para que zumbe el chopper. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROBLEMAS CON EL FOCO EN LOS BORDES DE LA PANTALLA el problema esta en los catodos del tubo, se soluciona con una reactivacion, conectas una lampara en serie a 220V entre cada catodo (1 terminal de los 220V en la lamapara y el otro en la grilla 1) con el zocalo desconectado, y le das 7 V de continua al filamento, vas conectando y desconectando esta tension de 7V hasta que la lampara se encienda y se apague en forma gradual sin cambios bruscos de brillo, luego de unos minutos de repetir esto, conectale de nuevo el zocalo y vas a ver que el problema del foco desaparece. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMO TRABAJA EL ABL CONSULTA: arranca por menos de un segundo y el TDA4852 corta el pulso horizontal. Yo sospecho del nuevo flyback. COOLER: buscar el problema por el lado del ABL, ya que es muy dificil que falle el flyback nuevo, generalmente en la pata 5 del flyback, hay una tension, que medida con un tester digital en la escala de 20V de corriente continua debe andar en el orden de los 3 a 5V, si esta tension supera los 7 u 8V es muy probable que se este generando demasiada alta tension y el jungla detecta esto por la pata 5 del flyback cortando la excitacion horizontal. Entre la pata 5 y el jungla por lo general hay un diodo y un par de transistores mezclados que sirven para regular automaticamente el brillo mediante una CC en la Grilla1, esto es, si por alguna razón, el brillo aumentase por encima de un valor fijado por el propio circuito, este par de transistores detecta este aumento de tension y baja automaticamente el brillo haciendo mas negativa la tension sobre G1, generalmente esta en -50V y lo lleva hasta -130 para eliminar la emision de los catodos de los 3 colores , protegiendo asi el fosforo de la pantalla. Este es el famoso ABL (Automatic Bright Limiter) o (Limitador Automatico de Brillo), en la seccion de archivos acabo de subir una muy buena explicacion que encontré por ahí navegando, para que te quede mas claro todo esto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CUESTIONAMIENTO A LA LÁMPARA COMO CARGA REEMPLAZANDO LA ETAPA HORIZONTAL CONSULTA: el mosfet que controla la alimentacion del flyback tomó tal temperatura que era imposible tocar el disipador del mismo. No se que paso , habia desoldado un jump que llevaba el +B al flyback . Mañana , despues de conseguir el TR para el IBM repetire el metodo pero esta vez pienso poner una lampara de 220V 60W para no dejar el mosfet al aire. COOLER: el filamneto de una lampara en frio esta en el orden de unos pocos ohms, si la conectas directamente podes quemar el fet durante el arranque, lo que tenes que colocar es una carga de aprox. 500 ohms a la salida del fet, justo antes del flyback. pero antes de hacer esto proba si no esta en corto el diodo que rectifica la corriente que sale del fet y que la bobina que acompaña al mismo no este en mal estado (con espiras en corto) si la ves recalentada cambiala directamente. Si no habias cambiado el fet seguramente estaba con fugas y eso fue lo que hizo que se quemara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRABAJANDO ANCHURA CON EL CONDENSADOR CONSULTA: no tiene ajuste de ancho horizontal. ni externo ni adentro con un preset COOLER: eso ocurre porque la resina con la que estan pegadas las espiras del yugo se vuelve cada vez mas conductora de la electricidad, por efecto termico (de tanto calentarse y enfriarse con el uso a traves de los años) se produce una variacion pequeña en la inductancia del yugo que saca de "SINTONIA" al circuito tanque formado por el flyback, el yugo y el capacitor de resonancia (el de 5,6nF/1600V). Entonces el yugo le agrega carga al circuito provocando un consumo mayor de corriente que hace que se necesite un capacitor de mayor capacidad para seguir manteniendo el tiempo de conduccion del yugo en su valor normal, que no es ni mas ni menos que el ancho de la pantalla. Esto se soluciona agregando un capacitor de 1nF/1600V en paralelo al que ya esta colocado, no es recomendable agregar mas de 3nF ya que se pierde mucha calidad en la imagen porque estamos haciendo conducir al yugo mas tiempo de lo necesario, esto provoca una imagen borrosa y con poco brillo, generalmente con 1nF en el capacitor agregado basta y sobra. Luego de agregar el capacitor hay que subir un poco el screen y retocar el foco si es necesario ya que se modifica la alta tension tambien. REPREGUNTA: gracias cooler pero en paralelo a cual capacitor al de ancho como puedo identificarlo bien en la placa es el que esta en el yugo horizontal¿¿ COOLER: en paralelo al que esta conectado entre el terminal rojo del yugo y masa. | cooler2005 |
| --- | --- |