Reset Samsung SCX 4600 (APLICA PARA TODOS LOS MODELOS)

1. Quitar el cartucho y desconectar el cable usb del pc. 
2. Apagar la impresora (para quien no sepa como apagarla le da en el boton ENERGIA dos segundos y luego OK). 
3. Encender la impresora teniendo pulsado el boton PARAR/BORRAR lo que la encenderá en modo DOWNLOAD. 
4. Pulsar una vez mas el boton PARAR/BORRAR y aparecera en la pantalla IMAGE1. 
5. Conectar el cable usb al computador y aparecera el tipico mensaje de nuevo hardware. 
6. Con la correspondiente carpeta de la 4623f descomprimida ejecutar el archivo "dwnl4600.bat". 
7. Esperar que se suba por completo el firmware y se reinicie la impresora. 
8. Quitar el chip del cartucho, solo se necesita levantar un poco el plastico superior y se saca sin problemas. 
9. Poner de nuevo el toner y adivinen que... El led de estado ahora se encuentra en Verde y a recargar cuantas veces quieran